Изготавливая нашу продукцию, мы всегда думаем о Вас!

www.subini.ru

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

G2W

Благодарим Вас за покупку изделия марки    UBINI

Перед применением, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Введение

Благодарим  вас  за  приобретение  автомобильного видеорегистратора  Subini G2W, произведенного  нашей  компанией.  Пожалуйста,  внимательно  прочитайте  данную  инструкцию  до  начала  использования  устройства.

Примечание:  информация  по  некоторым  из  описанных  в  данном  руководстве  функций  может  не  соответствовать  вашему  устройству,  поскольку  зависит  от  версии  установленного  программного  обеспечения.

Внимание!  Производитель  оставляет  за  собой  право  на  изменение  комплектации,  дизайна,  спецификаций  и  других  данных  без  предварительного  уведомления.

Оглавление

Описание продукта	4

Описание функциональных кнопок	4

Описание специальных функций	7

G-сенсор	7

Функция блокировки	7

Основные функции камеры	7

Включение/выключение	8

Режим видеосъемки	8

Режим камеры	9

Видео/просмотр фото	9

Настройки меню	10

Настройка времени	11

Режим USB	12

Зарядка аккумулятора	12

Характеристики	14

Описание продукта

1) Слот для MicroSD карты

2) Кнопка вверх

3) Кнопка меню

4) Кнопка вниз

5) Микрофон

6) Кнопка перезагрузки

7) Кнопка питания

8) Кнопка блокировки

9) Кнопка выбора режимов

10) Кнопка OK

11) USB интерфейс

12) HDMI выход

Описание функциональных кнопок

1) Слот для MicroSD карты 
Слот для карты памяти

2) Кнопка вверх
В режиме ожидания или во время съемки видео нажмите данную кнопку для точной цифровой настройки; Переключает пункты меню;

3) Кнопка Menu
Кратковременное нажатие открывает набор функций меню;

4) Кнопка вниз
В режиме ожидания или съемки видео нажмите кнопку для цифрового приближения; Переключает пункты меню;

5) Микрофон

Встроенный микрофон;

6) Кнопка перезагрузки

Служит для перезагрузки системы;

7) Выключатель питания
Длительное нажатие кнопки ВКЛ / ВЫКЛ; кратковременное нажатие данной кнопки включает подсветку для ночной съемки;

8) Кнопка HOLD
Нажмите эту кнопку в процессе записи, чтобы текущий видео файл был защищен от удаления;

9) Кнопка выбора режима
Нажмите для переключения между режимами камера /видео камера / воспроизведение;

10) Кнопка OK
Служит для записи видео и съемки фотографий. В режиме камера короткое нажатие на эту клавишу, чтобы начать запись, остановить запись. Нажатие кнопки в режиме камеры позволит снимать фотографии;

11) Интерфейс передачи данных USB
USB интерфейс передачи данных служит для: (1) для подключения к ПК и передачи данных; (2) для подключения внешнего источника питания для зарядки аккумулятора или для питания камеры во время эксплуатации;

12) Монтажное отверстие под кронштейн
Установите в кронштейн монтажный винт, чтобы закрепить прибор в автомобиле;

Описание специальных функций

G-сенсор 
Когда ускорение силы тяжести достигает 6g (1g = 9.80 м / сек ^ 2), машина автоматически сохранит текущий видео файл и он не будет удален;

Функция SOS
Нажмите эту кнопку в процессе записи, текущий видео файл сохраняется и не может быть удален;

Автоматическое включение/выключение

Когда прибор подключен через автомобильное зарядное устройство, оно автоматически начнет запись видео, после запуска двигателя автомобиля. Когда двигатель автомобиля будет выключен, устройство сохранит текущий файл и выключится.

Основные функции камеры:

Включение/выключение

Нажмите кнопку включения , загорится голубой индикатор

Повторное нажатие кнопки  выключит прибор, голубой индикатор погаснет

Примечание: записывающее устройство будет автоматически отключено при низком заряде батареи.

Режим видеосъемки:

Кратковременное нажатие кнопки  переключит камеру в режим видео съемки, в левом верхнем углу экрана отображается значок камеры.

Кратковременное нажатие кнопки  позволит начать видео, красный индикатор начнет мигать, что означает начало видео съемки.

Режим камеры:

Кратковременное нажатие кнопки  переключит камеру в режим фото съемки, в левом верхнем углу экрана отображается значок камеры.

Кратковременное нажатие кнопки  позволит сделать снимок фото, красный индикатор мигнет только один раз.

Видео/просмотр фото:

Кратковременное нажатие кнопки  переключит камеру в режим просмотра файлов, в левом верхнем углу экрана отображается значок просмотра.

Кратковременное нажатие кнопки  позволяет переключать файлы влево.

Кратковременное нажатие кнопки  позволяет переключать файлы вправо.

Кратковременное нажатие кнопки  позволит просмотреть выбранный файл.

Настройки меню:

Кратковременное нажатие кнопки  позволит войти в меню настроек, значок видео загорится на желтом фоне. Повторное нажатие кнопки  позволит войти в меню настроек. Кратковременное нажатие кнопки  позволит Вам выйти из меню.

Вызов настроек, кратковременное нажатие клавиш  и  Вы можете выбрать те или иные настройки, кратковременное нажатие кнопки  зафиксирует Ваш выбор.

Настройка времени:

Кратковременное нажатие кнопки  позволит войти в режим настройки времени. Кнопкой  можно войти в режим установки времени и даты. Зафиксируйте настройки кнопкой . Еще раз нажмите кнопку  чтобы установить год/месяц/день/часы/минуты/секунды переключать значения можно кнопками  и , зафиксировать Ваш выбор можно нажатием кнопки .

Режим USB:

Кабель USB подключен к компьютеру, нажмите кнопку питания, видеорегистратора, появится автоматически всплывающее меню USB. USB-Диск: в этом режиме файлы видео или фото доступны для просмотра;

Зарядка аккумулятора:

Индикатор заряда аккумулятора

Существует три способа зарядки аккумулятора. Во время зарядки горит красный индикатор, время зарядки составляет примерно 180 минут, красный индикатор зарядки автоматически выключается после окончания зарядки.
1: Используйте адаптер питания для зарядки батареи
2: Используйте USB кабель для зарядки
3: Используйте автомобильное зарядное устройство

Примечание: Если во время работы произошло зависание прибора,  вызванное аварией или другим происшествием, вы можете отключить батарею или нажмите кнопку reset, после включения питания, вы сможете вернуться к нормальной работе.

| Характеристики |
| --- |
| Особенности | HD камера, HD видео |
| Программное обеспечение | NT96650 |
| G-сенсор | Встроенный (в случае аварии, файл будет автоматически защищен от удаления) |
| Дисплей | 3.0 TFT (16:9) |
| Объектив | Широкоугольный объектив с углом обзора в 170 градусов |
| Языки | Английский, Традиционный китайский, Китайский, Японский, Русский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский |
| Формат видео | MOV |
| Камера(видео) | 3 мега пикселя |
| Кодеки | H.264, Аудио: AAC |
| Цвет | Стандартный |
| Непрерывный цикл видео | Непрерывная запись видео, позволит не потерять ни один момент записи |
| Формат фото | M-JPEG |
| Цветовые эффекты | Стандартные |
| Автоматическое включение/выключение | Поддерживается |
| Датчик движения | Поддерживается |
| Дата и время | Поддерживается Y/M/D/H/M |
| Медиа | Встроенная память 1024Мб |
| Память | Встроенная память 64Мб |
| Камера(фото) | 12 мегапикселей |
| Формат фото | JPEG |
| Карта памяти | MicroSD карта до 32 Гб |
| Микрофон | Поддерживается |
| Стерео | Поддерживается |
| Подсветка для ночной съемки | Поддерживается |
| Поддержка форматов | PAL / NTSC |
| Частота | 50Гц/60Гц |
| Функция USB | USB диск, Веб камера |
| Питание | 5В, 1А |
| Батарея | Литий ионная батарея 200мАч |

Гарантийный талон

Продавец гарантирует бесплатный ремонт в течение 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи «   »  	год.   М.П. Подпись продавца

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

Залитые водой или другой жидкостью Имеющие механические повреждения С нарушенным защитным стикером Установленные неквалифицированно

С незаполненным гарантийным талоном